СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ										2

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА прибора						3

1.1. Назначение и общие сведения						3

1.2. Технические характеристики прибора					4

1.3. Комплект поставки								5

1.4. Устройство и работа прибора						6

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  прибора						13

2.1. Меры безопасности при использовании				13

2.2. Подготовка прибора к использованию					13

2.3. Порядок работы с прибором						14

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ прибора				21

3.1. Общие указания									21

3.2. Порядок проведения ТО							21

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ					23

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ						24

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						25

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации прибора МИРАЖ-ГЕО (далее по тексту прибор), содержит сведения о назначении, технических характеристиках, составе и принципе действия,  а также свидетельство о приёмке, гарантии изготовителя и другие сведения, необходимые для его правильного использования и поддержания в постоянной готовности.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с прибором обязательно изучите настоящее руководство.

ВНИМАНИЕ! Прибор имеет в своём составе лазерные излучатели, относящиеся к 3В классу лазерной опасности по International Standard IEC 60825-1 Edition 1.2 2001-08.

ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в объективы прибора, находящегося во включённом состоянии с расстояния ближе 10 м.

ВНИМАНИЕ! Предохраняйте прибор от ударов и падений при эксплуатации и транспортировании.

ВНИМАНИЕ! Во избежание образования конденсата, распаковка прибора, внесённого из холода в тепло, должна производиться не ранее, чем через 6 часов.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды, использованные элементы питания следует выбрасывать только в места, отведённые для их утилизации.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, которые не снижают его основные технические характеристики.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1. Назначение и общие сведения

1.1.1. Прибор МИРАЖ-ГЕО предназначен для визуального наблюдения за местностью в дневных условиях и в сумерки и возможностью измерения дальности до объектов с высоким коэффициентом отражательной способности, включая геодезических вешек, реперов и нивелирных реек, оборудованных специальными оптическими отражателями и т. д.

Прибор может быть использован в различных областях деятельности, связанных с обеспечением безопасности личности и охраняемых объектов, а также при проведении работ в геодезии, промышленности и строительстве.

1.1.2. Прибор обеспечивает:

- наблюдение за местностью;

- измерение дальности до объектов с высоким коэффициентом отражательной способности - геодезических вешек, реперов и нивелирных реек, оборудованных специальными оптическими отражателями;

- определение координат объектов;

- запись видеоинформации на карту памяти типа sD;

- подключение внешних устройств отображения или передачи видеоинформации;

- работу от внутренних и внешних источников питания.

1.1.3. Прибор имеет в своём составе встроенный визир на OLED- микро дисплее высокого разрешения, при помощи которого осуществляется наблюдение за местностью. В поле зрения визира выводится информация о режимах работы прибора, текущие географические координаты и дальности до них. Телевизионный визир имеет два режима работы: дневной и при низкой освещенности, при этом камера визира переключается в режим повышенной чувствительности.

1.1.4. Особенностью прибора являются:

- наличие встроенного многосистемного модуля позиционирования, позволяющего определять текущие координаты и координаты объекта;

-   наличие цифрового магнитного компаса и измерителя углов наклона;

- наличие дополнительной звуковой сигнализации, обеспечивающей вывод информации о  дальности до  объекта.

1.1.5. Прибор снабжён кронштейном типа «Piсatinny rail», предназначенным для дополнительной установки на него различных устройств.

1.1.6. Прибор может устанавливаться на штатив со стандартной резьбой  ¼”.

1.1.7. Срок службы прибора, не менее 5 лет.

1.2. Технические  характеристики прибора

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Фокусное расстояние объектива телевизионного визира | 50 мм |
| Угловое поле зрения телевизионного визира | 6,3° х 4,7 ° |
| Диапазон диоптрийной настройки окуляра | ± 5 диоптр |
| Разрешение телевизионной матрицы | 1920 х1080 |
| Видеовыход | Композитный PAL |
| Чувствительность /минимальная освещённость | ≤ 0,02 Лк (в режиме «День») |
|  | ≤0,0006 Лк (в режиме «Ночь») |
| Тип микро дисплея | OLED COLOR |
| Разрешение микро-дисплея | 800 х 600 точек |
| Минимальная дистанция определения дальности до отражающих объектов | 70±10 м |
| Максимальная измеряемая дальность отражающих объектов с показателем световозвращения не менее 10 м2/ср | не менее 1200 м |
| Максимальная скорость обзора пространства, при которой обеспечивается измерение дальности и координат объектов | ≤ 30° /с |
| Модуль позиционирования | GPS / GLONASS / GALILEO |
| Цифровой магнитный компас | Азимут | 360° |
|  | Угол наклона | ±90° |
| Напряжение питания | 7,5 В |
| Напряжение питания внешнего источника | 12-16 В |
| Тип источника питания | 2 защищенных Li-Ion аккумулятора типа 18650 |
| Время непрерывной работы прибора от одного комплекта элементов питания | не менее 3 ч |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | – 20° С …. + 45° С |
| Температурный диапазон хранения и транспортирования | – 40° С …. + 65° С |
| Относительная влажность воздуха | ≤ 98 % при температуре + 25° С |
| Габаритные размеры прибора | 207 х 180 х 83 мм |
| Масса прибора (без элементов питания) | < 1.25 кг |

1.3  Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор МИРАЖ-ГЕО | 1 |  |
| 2 | Ремень | 1 |  |
| 3 | Салфетка для протирки оптических поверхностей | 1 |  |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| 5 | Сумка для переноски прибора | 1 |  |
| 6 | Зарядное устройство | 1 |  |
| 7 | Карта памяти типа SD-card класс 10 или аналогичная | 1 |  |

1.4. Устройство и работа прибора

1.4.1. Описание конструкции прибора

1.4.1.1. Конструктивно прибор выполнен в виде моноблока, корпус которого обеспечивает защиту оптико-электронных узлов от внешних климатических воздействий.

1.4.1.2. На передней стенке корпуса прибора (Рис. 1) расположены объективы приёмного и передающих каналов (1) и телевизионного визира (2).

При транспортировании прибора объективы закрываются съёмной защитной крышкой.

Рис.1. Вид прибора спереди

1.4.1.3. На  верхней поверхности корпуса прибора (Рис. 2) расположены:

- кнопка включения фотофиксации и видеозаписи (1);

- кнопка «AUDIO» – кнопка включения / выключения и переключения режимов работы звуковой сигнализации (2);

- кнопка переключения телевизионного визира в дневной или ночной
режимы (3);

- кронштейн «Piсatinny rail» для установки на прибор дополнительных устройств (4). (В качестве дополнительных устройств могут быть использованы фонари, лазерные указатели и т.п., имеющие в своей конструкции соответствующее крепление);

- кнопка «MODE»  –   кнопка включения / выключения режима измерения (5);

Рис. 2. Вид прибора сверху

1.4.1.4.  На  задней стенке корпуса прибора (Рис. 3) размещены:

- отсек для установки аккумуляторов и карты памяти (1);

- индикатор включения питания прибора;

- громкоговоритель (3);

- окуляр электронного видоискателя телевизионного визира с наглазником (4).

Рис. 3. Вид прибора сзади

1.4.1.5. В батарейный отсек устанавливаются  два защищенных аккумулятора типа 18650 и карта памяти типа sD.

ВНИМАНИЕ! При установке аккумуляторов соблюдайте правильную полярность.

1.4.1.6. Плавная диоптрийная подстройка окуляра электронного видоискателя обеспечивается путём его поворота вокруг своей оси. Диапазон диоптрийной подстройки окуляра составляет  ± 5,0 диоптрии.

1.4.1.7. На нижней поверхности корпуса прибора (Рис. 4) размещены кнопка включения выключения прибора (1), гнездо для закрепления прибора на штативе (2), разъем для подключения внешнего питания (2),  разъем для подключения прибора к видеомонитору (4).

1.4.1.8. На левой боковой панели прибора размещен разъем для подключения внешних устройств отображения или передачи видеоинформации.

Рис.4. Вид прибора снизу

1.4.1.9. В поле зрения электронного видоискателя (Рис. 5) индицируются:

- визирная марка (1);

- координаты объекта, до которого измеряется дальность (2);

- координаты наблюдателя (3)

- электронные часы и календарь (4);

- символ включенного режима работы (5) значок GPS красный мигающий - поиск спутников, зеленый постоянно горящий - спутники найдены. Значок день ночь; значок день/ночь, значок уровня яркости дисплея (появляется кратковременно при нажатии на кнопку изменения яркости).

- символ работы камеры в ночном режиме (6);

- символ режима видеозаписи (7);

- символ наличия карты памяти и оставшийся для записи объем (8);

- символ, показывающий уровень заряда аккумуляторов (БАТАРЕЯ) (9);

- азимут и наклон (10).

Рис.5. Вид символов, которые индицируются в поле зрения оптического визира

1.4.2 Принцип действия прибора

1.4.2.1. В режиме наблюдения излучатели передающего канала прибора выключены, и обзор окружающей местности производится оператором визуально при помощи телевизионного визира, как через обычный наблюдательный прибор. Прибор работает в пассивном режиме.

1.4.2.2. В режиме измерения дальности до объектов оператор включает активный режим  прибора. Режим «ПОЛЕ» является основным режимом работы прибора и позволяет реализовать максимально возможную дальность измерения расстояния до отражающего объекта. Режим «ГОРОД» используется для работы в условиях городской застройки или при наличии каких-либо объектов (близкорасположенных зданий, деревьев и др.), попадающих в поле зрения прибора, которые могут за счет переотражения от них вызвать ложные срабатывания.

Излучатели передающего канала генерируют лазерные импульсы подсвета и формируют в пространстве зону измерения в виде узкой вертикальной полосы с угловым размером 1,8 градуса по вертикали, пространственное положение которой совпадает с визирной маркой, высвечиваемой на дисплее электронного видоискателя телевизионного визира.

При обзоре местности с целью измерения дальности до отражающих объектов, оператор перемещает ось визирования в пространстве. Лазерное излучение, отраженное от отражающего объекта, находящегося на подсвечиваемом участке местности, попадает на фотоприемник прибора и обрабатывается по специальному алгоритму в электронном блоке. Электронный блок прибора формирует на дисплее электронного видоискателя отметку – маркер, указывающую на факт определения отражающего объекта и выводит цифровое значение дальности до него, а также  звуковой сигнал или речевое сообщение о дальности.

1.4.2.3. Звуковая сигнализация прибора может работать в двух режимах:

- ГОЛОС - информация о дальности до отржающего объекта выводится в виде голосового сообщения и дублирует цифровую информацию, выводимую в поле зрения оптического визира прибора;

- ТОН - информация о факте измерения дальности до объекта и его местоположение относительно центра визирной марки (выше – «высокий» тон, ниже – «низкий» тон).

ПРИМЕЧАНИЕ – при выключении прибора все текущие режимы и настройки запоминаются и автоматически устанавливаются при его последующих включениях.

1.4.4. Описание работы органов управления и индикации прибора

1.4.4.1.  Кнопка  - кнопка включения  - выключения прибора (1 – Рис.4).

Включение прибора осуществляется при нажатии и удержании кнопки в нажатом состоянии до включения дисплея прибора (примерно в течение 2 с). Включение и выключение сопровождается коротким звуковым сигналом.

Выключение прибора осуществляется при нажатии кнопки в течение 2 с.

В приборе реализован алгоритм автоматического отключения, если в течение 10 мин не происходит какого-либо воздействия на его органы управления. При этом, за 10 с до автоматического выключения питания подается предупредительный сигнал в виде мигания символов на дисплее оптического визира.

1.4.4.2. Кнопка  - кнопка включения - выключения режима измерения дальности                  (1 – Рис.2).

Включение - выключение режима измерения осуществляется путём нажатия кнопки. Нажатие на кнопку сопровождается коротким тональным сигналом. Повторное нажатие на кнопку переключает режимы ПОЛЕ, ГОРОД выключено.

В режиме измерения (в активном режиме работы прибора) на дисплее электронного видоискателя отображается визирная марка (1 – Рис.5).

Длительное нажатие (более 2 с) на кнопку включает-выключает режим трехкратного цифрового увеличения.

1.4.4.3.  Кнопка (AUDIO) - кнопка включения / выключения и переключения режимов работы звуковой сигнализации (5 – Рис.2).

Включение и выключение звуковой сигнализации осуществляется путём нажатия и удержания в течение  2 с кнопки (AUDIO).

Переключение режимов работы звуковой сигнализации осуществляется последовательным кратковременным нажатием кнопки  (AUDIO).

При включении звуковой сигнализации на дисплее в поле зрения оптического визира индицируется специальный символ (2 – Рис.5), соответствующий режиму её работы (        - режим ГОЛОС или   - режим ТОН).

1.4.4.4. При нажатии на кнопку видеозаписи в течение 2 с в поле зрения дисплея появляется символ REC. При этом осуществляется запись видеофайла. Запись начинается с момента нажатия на кнопку.

Просмотр видеофайлов возможен только на внешнем стандартном устройстве (в комплект поставки не входит).

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

2.1. Меры безопасности при использовании прибора

2.1.1. При работе с прибором ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- смотреть в объективы прибора, находящегося во включённом состоянии, с расстояния ближе 10 м;

- наводить прибор на солнце;

- использовать для протирки оптических поверхностей  материалы и растворители, не рекомендованные в настоящем РЭ;

- подключать прибор к источникам тока, не оговоренным в настоящем РЭ;

- оставлять в батарейном отсеке прибора аккумуляторы при длительных перерывах в работе и при его хранении;

- хранить прибор в помещениях, в атмосфере которых содержатся пары кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию;

- хранить прибор вблизи отопительных приборов.

2.1.2. Предохраняйте прибор от ударов и падений при эксплуатации и транспортировании.

2.1.3. Не протирайте оптические детали прибора грязными и масляными салфетками и ветошью.

2.1.4. Своевременно заменяйте разрядившиеся аккумуляторы заряженными, если на дисплее оптического визира прибора высветился символ разряда источника питания (символ БАТАРЕЯ), т.к. возможна протечка электролита из элементов питания и выход прибора из строя.

2.1.5. При эксплуатации прибора при температуре воздуха выше 35°С необходимо защищать корпус прибора от воздействия прямых солнечных лучей.

2.1.6. Не производите разборку прибора самостоятельно, в этом случае Вы лишаетесь права на гарантийное обслуживание.

ВНИМАНИЕ! Ремонт прибора производится только на предприятии – изготовителе или в специализированном сервисном центре.

2.2. Подготовка прибора к использованию

2.2.1. Откройте крышку батарейного отсека прибора и установите аккумуляторы, строго соблюдая полярность их установки. Для этого необходимо полностью повернуть клавишу крышки и повернуть крышку против часовой стрелки до выхода фиксаторов из зацепов.

Для питания прибора следует использовать только прилагаемые аккумуляторы или аккумуляторы аналогичного типа. Допускаются к использованию только аккумуляторы защищенного типа.

ПРИМЕЧАНИЕ - при использовании аккумуляторов, предварительно зарядите их в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данный тип аккумулятора и зарядное устройство.

2.2.2. Закройте крышку батарейного отсека.

2.2.3. Проверьте готовность прибора к работе, для чего:

- откройте защитную крышку объективов прибора;

- нажмите и удерживайте  в течение 2 с кнопку включения/выключения - прибор должен включиться;

- установите окуляр оптического визира на резкость изображения местности, вращая его вокруг своей оси;

- убедитесь, что дисплей электронного видоискателя телевизионного визира включен и на нём индицировалась символы, информирующие об уровне заряда аккумуляторов, включенном или выключенном состоянии звуковой сигнализации и режиме её работы;

- проверьте уровень заряда аккумуляторов (при недостаточном уровне заряда выключите прибор и замените их полностью заряженными;

- нажмите и удерживайте  кнопку включения/выключения - прибор должен выключиться.

ПРИМЕЧАНИЕ – в поле зрения электронного видоискателя телевизионного визира допускаются небольшие мелкие тёмные и светлые точки, которые не мешают нормальному функционированию прибора.

2.3. Порядок работы с прибором

    - Наблюдение за местностью

2.3.1.1. Выберите место для наблюдения. Перед работой желательно провести калибровку компаса. Калибровку также необходимо выполнять после установки прибора на штатив.

Включите прибор, займите устойчивое положение и, наблюдая в электронный видоискатель произведите визуальный осмотр местности. В случае необходимости произведите видео или фотосъемку.

В светлое время суток можно вести наблюдение, как с помощью дневного, так и ночного режима. По мере наступления темного времени суток изображение с видеокамеры в дневном режиме может ухудшаться, поэтому желательно перейти на ночной режим, так как при этом повышается чувствительность видеокамеры и качество изображения.

2.3.1.2.  Приведите прибор в рабочее положение:

- извлеките прибор из сумки для переноски;

- снимите защитную крышку объективов;

- включите прибор;

- при необходимости установите окуляр визира на резкость.

2.3.1.3.  Возьмите прибор двумя руками, займите устойчивое положение и, наблюдая в оптический визир,  произведите визуальный осмотр местности.

2.3.2  Измерение расстояния до отражающих объектов

2.3.2.1.  Выберите позицию для наблюдения.

2.3.2.2. Включите прибор.

2.3.2.3. Коротким нажатием на кнопку включите режим измерения дальности. В зависимости от условий выберите режим ПОЛЕ или ГОРОД. При этом, в электронном видоискателе должна отобразиться визирная марка. Определите на местности наиболее вероятные места расположения отражающих объектов и, наблюдая в телевизионный  визир, произведите обзор местности путём плавного перемещения прибора в пространстве в горизонтальной и вертикальной плоскости. При этом визирная марка (1 – Рис.5), отображаемая в поле зрения  электронного видоискателя, должна накрывать выбранные участки местности.

РЕКОМЕНДАЦИЯ – наиболее эффективным способом поиска отражающих объектов является последовательный построчный обзор местности в горизонтальном направлении.

Рекомендуется перед началом поиска мысленно разбить обследуемый участок местности на горизонтальные полосы, с высотой, соответствующей вертикальному размеру визирной марки прибора. При завершении осмотра одной полосы, следует переходить к следующей, находящейся выше или ниже. Каждый последующий обзор рекомендуется проводить с небольшим перекрытием предыдущей полосы.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При выборе позиции для наблюдения следует учитывать, что в направлении предполагаемого местоположения отражающих объектов не должно находиться экранирующих предметов (зданий, сооружений, деревьев, густого кустарника и складок местности), перекрывающих линию визирования.

2. Дальность измерения прибором расстояния до отражающих объектов, находящихся на фоне яркого неба, песчаных или заснеженных участках местности, освещённых солнцем, а также на освещённых склонах холмов, может снижаться.

ВНИМАНИЕ! Конструкция прибора не обеспечивает измерение дальности до отражающих объектов ближе 70±10 м.

2.3.2.4. В зависимости от условий работы, включите или выключите звуковую сигнализацию при помощи кнопки      (AUDIO). Для включения звуковой сигнализации нажмите и удерживайте (2 с) кнопку      - звуковая сигнализация включится и на дисплее электронного видоискателя появится символ        .

Повторно нажмите и удерживайте кнопку        - звуковая сигнализация выключится и символ          на дисплее электронного видоискателя погаснет.

2.3.2.5. При попадании отражающего объекта в зону измерения прибора, на визирной марке дисплея электронного видоискателя  индицируется цветная отметка – маркер, показывающая факт измерения дальности до отражающего объекта и его положение относительно оси визирования (вверху, внизу или по центру), одновременно на дисплее выводится цифровое значение дальности до него (Рис.5).

При включённой звуковой сигнализации, значение дальности до отражающего объекта, дублируется голосовым сообщением или тональным звуковым сигналом (в зависимости от установленного режима работы звуковой сигнализации).

2.3.2.6. Для точного определения положения отражающего объекта на местности, необходимо произвести последовательно следующие действия:

- ориентируясь по визирной марке на дисплее, небольшими перемещениями прибора в горизонтальной плоскости добейтесь непрерывной индикации любой отметки – маркера на визирной марке;

- аккуратно перемещая прибор по вертикали вверх, если маркер на дисплее индицируется в верхней части визирной марки  (Рис.6. а), или вниз - если в нижней (Рис.6 б), добейтесь появления маркера «□» в центре визирной марки (Рис.6 в) дисплея.

- засеките точку на местности, находящуюся за маркером «□» - данная точка является местом нахождения отражающего объекта.

а)			                б)			            в)

Рис.6.  Вид визирной марки в зависимости от положения отражающего объекта относительно центра зоны измерения.

а). Вид визирной марки дисплея, если отражающий объект находится в верхней части зоны измерения;

б). Вид визирной марки дисплея, если отражающий объект находится в нижней части зоны измерения;

в). Вид визирной марки дисплея, если отражающий объект находится в центре зоны измерения.

2.3.2.7. При невозможности или затруднениях в использовании визуальной индикации (например, при крайне низкой освещённости местности), работа с прибором может осуществляться с использованием звуковой сигнализации.

При попадании отражающего объекта в поле зрения прибора, факт измерения дальности будет индицироваться тональным сигналом высокого (если отражающий объект находится в верхней части зоны измерения) или низкого тона (если отражающий объект находится в нижней части зоны измерения).

Алгоритм действий оператора по точному определению положения отражающего объекта на местности  должен быть аналогичен, изложенному в п. 2.4.2.7.

2.3.2.8. ВНИМАНИЕ! прибор может срабатывать на ложные отражающие  объекты с высоким значением показателя светоотражения (автомобильные номерные знаки и катафоты, дорожные указатели и разметка, покрытые светоотражающей краской и др.),  а также  помехи в виде близкорасположенных светлых или покрытых свежим снегом вертикальных поверхностей (стен домов), молодой листвы и т.д.

Селекция истинных отражающих объектов от возможных помех и ложных целей может осуществляться следующими способами:

- изменением угла наблюдения;

- визуальной определением выявленных объектов с использованием оптического визира прибора.

Пространственно-протяжённые отражающие объекты, как в вертикальной плоскости, так и по горизонту (при этом наблюдается индикация нескольких маркеров на визирной марке дисплея), также можно считать ложными целями.

2.3.3. Порядок выключения прибора

2.3.3.1. Нажмите и удерживайте до момента погасания дисплея прибора (примерно в течение 2 с) кнопку включения выключения- прибор выключится

При выключении питания, все установленные параметры прибора и режимы его работы сохраняются и при последующем включении устанавливаются автоматически.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Выключение прибора может происходить автоматически – при отсутствии в течение 10 мин воздействия на органы управления.

2. За 10 с до автоматического выключения питания подается предупредительный сигнал в виде мигания символов на дисплее оптического визира. Для продолжения непрерывной работы прибора, при появлении предупредительного сигнала, необходимо кратковременно нажать кнопку включения режима измерения или кнопку AUDIO.

2.3.4. Настройка параметров работы прибора

Для настройки параметров работы прибора предусмотрено контекстное меню. С его помощью можно настроить язык голосовых сообщений, громкость, время до автоматического отключения питания прибора, автоматическое отключение питания при снижении уровня заряда аккумуляторов ниже критического уровня, а также установить дату и время.

Кнопки управления:

|  | Вход в меню/выход из меню– долгое нажатие кнопки |
| --- | --- |
|  | Выбор пункта меню |
|  | Переход на уровень выше |
|  | Выбор следующего пункта меню |
|  | Выбор предыдущего пункта меню |

Система меню:

- Время и дата

| НАСТРОЙКА > ВРЕМЯ И ДАТА ГРОМКОСТЬ ЯЗЫК ЗВУКА АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕТКА НАВИГАЦИЯ ФОТО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ МАКС. ДЛИНА ВИДЕО SD-КАРТА ЯЗЫК РУССКИЙ | SETUP > TIME/DATE VOLUME SOUND LANGUAGE AUTO POWER OFF GRID NAVIGATION PHOTO ON DETECT MAX VIDEO LENGTH SD CARD LANGUAGE ENGLISH |
| --- | --- |

Данный пункт меню позволяет установить текущую время и дату в приборе. При его выборе в левом верхнем углу начинает мигать изменяемая часть времени или даты. Кнопки «ФОТО-ВИДЕО» и «ВКЛ ИЗМЕРИТЕЛЯ» увеличивают и уменьшают мигающее значение, кнопка «ЗВУК» позволяет переводить редактирование на следующий элемент даты и времени, долгое нажатие кнопки «ДЕНЬ-НОЧЬ» завершает режим редактирования и сохраняет заданную дату и время.

- Громкость

Данный пункт меню позволяет изменять громкость сигнала оповещения о цели

При его выборе появляется следующее меню

|  | ГРОМКОСТЬ |
| --- | --- |
|  | 3 ((( |

|  | VOLUME |
| --- | --- |
|  | 3 ((( |

Уровень громкости показывается в цифровом виде и в графическом (в виде полоски)

Кнопки «ФОТО-ВИДЕО» и «ВКЛ ИЗМЕРИТЕЛЯ» увеличивают и уменьшают значение громкости. Минимальная громкость – 1, максимальная – 8.

- Язык звука

Пункт позволяет выбрать язык, на котором производится звуковое оповещение в режиме ГОЛОС

- Автовыключение

Данный пункт меню позволяет настроить интервал бездействия (нет нажатий на кнопки и измерений), после которого прибор автоматически выключается. При его выборе появляется следующее меню

|  | АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | 5 МИН |

|  | AUTO POWER OFF |
| --- | --- |
|  | 5 MIN |

Значение изменяется в пределах от 1 до 10 минут, либо ВЫКЛ (OFF), когда автовыключение не используется.

Кнопки «ФОТО-ВИДЕО» и «ВКЛ ИЗМЕРИТЕЛЯ» увеличивают и уменьшают значение.

- Сетка

Позволяет выбрать режим отображения сеток для измерения угловых расстояний. Возможные варианты: ВЫКЛ (OFF), КВАДРАТ (SQUARE), КРЕСТ (CROSS). На нанесены штрихи и цифры в в делениях угломера.

- Навигация
          Данный пункт предназначен для настройки компаса и GPS

|  | НАВИГАЦИЯ |
| --- | --- |
| > | КАЛИБРОВКА КОМПАСА |
|  | КАЛИБРОВКА ПО УМОЛЧАНИЮ |
|  | GPS ТИП КООРДИНАТ ТИП УГЛОВ |
|  | РЕЖИМ АЗИМУТА |
|  | КОРРЕКЦИЯ УГЛА |

|  | NAVIGATION |
| --- | --- |
| > | CALIBRATE COMPASS |
|  | RESET CALIBRATION |
|  | GPS COORD. TYPE ANGLE TYPE |
|  | AZIMUTH MODE |
|  | ANGLE CORRECTION |

Изменяются следующие настройки:

  - Калибровка компаса

Предназначен для запуска режима калибровки компаса. После выбора этого пункта появляется сообщение

КАЛИБРОВКА КОМПАСА

ВРАЩАЙТЕ ПРИБОР ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

CALIBRATE COMPASS

TURN DEVICE IN ALL DIRECTIONS

В течении примерно 1 минуты надо вращать прибор вокруг всех трех осей. По завершении калибровки надпись пропадает

  - Калибровка по умолчанию

При неудачно выполненной калибровке компаса можно вернуться к заводским значениям, выбрав этот пункт меню

  - GPS

Пункт меню позволяет переключать режимы приемника GPS:

- ВЫКЛ – отображение выключено

- WGS 84 – отображаются стандартные географические координаты в системе WGS-84

- СК 42 – отображаются географические координаты в системе советских карт СК-42

- ПРЯМОУГ – отображаются прямоугольные координаты

  - Тип координат

Позволяет выбрать вид отображаемых координат (если выбраны географические координаты):

- DMS – отображение координат в градусах, минутах и секундах

- DM.M – отображение координат в градусах, минутах и долях минут

  - Тип углов

Позволяет единицы измерения отображаемых углов (азимута и наклона):

- ГРАДУСЫ – отображение углов в градуса

- ТЫСЯЧНЫЕ – отображение углов в делениях угломера (тысячных)

  - Режим азимута

Пункт меню позволяет выбрать режим отображения азимута в прямоугольной системе координат:

- АЗИМУТ – отображение магнитного азимута

- ДИР. УГОЛ – отображение дирекционного угла (при отображении дирекционного угла магнитный азимут корректируется на угол магнитного склонения и на угол сближения меридианов)

  - Коррекция угла

Пункт меню позволяет вручную корректировать отображаемый азимут или дирекционный угол при отображении в прямоугольной системе координат.
Задается величина коррекции в делениях угломера. Максимальная коррекция может составлять от -9-99 до +9-99.

- Фото при обнаружении

Пункт меню позволяет включать или выключать автоматическое фотографирование при обнаружении цели центральным каналом обнаружителя.

- Максимальная длина видео

Пункт меню позволяет установить максимальную длительность записываемого видеоролика. Возможные варианты:

1 МИН – видео записывается 1 минуту, затем запись останавливается.

5 МИН – видео записывается 5 минут, затем запись останавливается.

10 МИН – видео записывается 10 минут, затем запись останавливается

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ – видео записывается до тех пор, пока пользователь не выключает запись вручную. Каждые 10 минут создается новый видеофайл.

- При выборе пункта SD карта появляется два пункта: фото и видео. При выборе любого из этих пунктов отображается список записанных файлов. Воспроизведение выбранного файла осуществляется кнопкой ЗВУК. Повторное нажатие на кнопку позволяет вернуться к списку файлов.

- Язык

Предназначен для переключения языка меню и информации на дисплее. При выборе пункта меню язык переключается с русского на английский и наоборот.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

3.1. Общие указания

3.1.1. В процессе эксплуатации прибор не требует какого-либо специального технического обслуживания, однако для его длительной и безотказной работы необходимо проводить следующие работы:

- технический осмотр;

- проверка функционирования.

3.1.2 Меры безопасности при проведении технического обслуживания должны быть аналогичными, изложенными в п.2.1.1.

3.2. Порядок проведения ТО

3.2.1. Технический осмотр прибора

3.2.1.1. Технический осмотр проводится перед началом и после окончания каждого использования прибора.

3.2.1.2. При техническом осмотре необходимо:

- проверить комплектность;

- произвести внешний осмотр прибора и его составных частей, входящих в комплект поставки;

- проверить готовность прибора к работе.

3.2.1.3. Проверка комплектности проводится внешним осмотром и сличением с перечнем, приведённым в разделе 1.3 настоящего руководства («Комплект поставки прибора»).

3.2.1.4. При внешнем осмотре на наружных поверхностях  прибора не должно быть трещин, вмятин, нарушений лакокрасочного покрытия, следов коррозии и других дефектов.

На линзах объективов и окуляра прибора не должно быть трещин, сколов и загрязнений.

Наглазник окуляра электронного видоискателя телевизионного визира должен прочно удерживаться на окуляре и не иметь разрывов и прочих видимых повреждений.

На электрических контактах батарейного отсека прибора не должно быть следов  коррозии и прочих повреждений.

Аккумуляторы должны быть чистыми. Наличие вмятин корпусов, протечек электролита и следов коррозии на электрических контактах НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ПРИМЕЧАНИЕ – допускаются небольшие светлые и тёмные точки и прочие дефекты оптических деталей прибора, не мешающие его нормальному функционированию.

3.2.1.5. Загрязнённые оптические детали прибора следует очистить салфеткой из комплекта поставки .

При сильном загрязнении оптики чистить её следует следующим образом:

- намотать немного ваты на деревянную палочку;

- смочить вату спиртом, или спирто-эфирной смесью, после чего удалить излишки жидкости лёгким встряхиванием;

- протереть несколько раз поверхность ватой, не касаясь оправ оптических деталей;

- сменить вату на сухую и проводя кругообразные движения от центра к краю, закончить чистку.

ВНИМАНИЕ! Во время чистки оптических поверхностей прибор должен быть выключен. При чистке оптических деталей запрещается использовать металлические предметы и инструмент!

3.2.1.6. Очистку загрязнённых наружных поверхностей корпуса прибора (кроме оптических деталей), принадлежностей, ремней и сумки производится:

- наружных поверхностей корпуса прибора и принадлежностей – влажной ветошью с последующей протиркой насухо чистой сухой ветошью.

- ремней прибора и сумки – влажной ветошью с мылом с последующей промывкой проточной водой и протиркой чистой сухой ветошью и последующей просушкой до полного высыхания.

ВНИМАНИЕ!

После каждого применения в условиях повышенной влажности прибор, ремни и сумку для переноски следует полностью просушить.

3.2.1.7. Проверка состояния электрических контактов батарейного отсека прибора проводится визуально. Наличие следов коррозии на электрических контактах НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Для очистки электрических контактов используйте вату или чистую ветошь, смоченную в спирте.

3.2.1.8. Проверка готовности прибора к работе проводится в соответствии с п. 2.3.4 настоящего руководства.

3.2.2. Проверка функционирования прибора

3.2.2.1. Проверка функционирования прибора проводится:

- при вводе прибора в эксплуатацию;

- после длительного хранения или транспортирования;

- при возникновении сомнений в исправности прибора.

3.2.2.2. Перед проведением проверки функционирования прибора рекомендуется установить контрольный отражающий объект на дальности (200-300) м.

В качестве контрольного отражающего объекта может быть использован любой оптический прицел с увеличением 4–6 крат или автомобильный (велосипедный) катафот, наведённый на площадку, на которой находится оператор с проверяемым прибором.

При невозможности установки контрольного отражающего объекта, в качестве него допускается использовать автомобильные катафоты или светоотражающие дорожные знаки, имеющиеся на местности  находящиеся на расстоянии 200-300 м.

3.2.2.3. Признаками нормального функционирования прибора являются:

- индицирование на дисплее электронного видоискателя телевизионного визира визирной марки и служебных символов;

- переключение режимов работы при нажатии на его органы управления с изменением соответствующей индикации;

- уверенное измерение дальности прибором до контрольного отражающего объекта.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Прибор в сумке для переноски может транспортироваться любым видом транспорта, в том числе авиатранспортом в герметизированных отсеках, без резких ударов и толчков при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до плюс 65ºС без ограничения расстояний. При этом должно обеспечиваться устойчивое положение прибора, отсутствие его перемещений и соударений с твёрдыми предметами.

При транспортировании прибора  должна обеспечиваться его защита от атмосферных осадков.

4.2. Распаковка прибора, если он внесён из холодного помещения  в тёплое, должна производиться не ранее, чем через 6 часов.

4.3. Прибор должен храниться сумке для переноски. Элементы питания должны быть извлечены из батарейного отсека.

ВНИМАНИЕ! Длительное хранение прибора с установленными в его отсек питания элементами питания НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

4.4. Прибор следует хранить в отапливаемых хранилищах, в которых в течение всего периода хранения температура воздуха должна быть от 5 до 45°С, относительная влажность 80 % при температуре 25°с. Хранение прибора возле печей и других нагревательных приборов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

4.5. Помещения хранилища должны быть изолированы от проникновения в него агрессивных паров и газов (хлора, паров аммиака и т.д.).

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор МИРАЖ-ГЕО, заводской номер _________________ соответствует требованиям действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Драгоценных металлов не содержится.

Дата изготовления  «____» _____________ 20____ г.

Представитель предприятия – изготовителя _________________________

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель: ООО "ТСС", 142002, Московская область, г. Домодедово, ул. Текстильщиков 1Б, 4-этаж, офис №402 гарантирует соответствие качества прибора требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения, изложенных в настоящем РЭ.

Гарантийный срок службы прибора – 2 года.

Срок службы прибора не менее 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на приборы с нарушенной маркировкой и пломбами.

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на элементы питания, которые могут входить в комплект поставки.

# Text boxes

1

2

4

2

3

5

1

4

3

2

1

4

3

1

2

9

8

7

6

5

10

10

3

2

4

REC

1